Описание состава установок ФПК 09-1 и ФПК 09

Установки ФПК 09 (Изучение спектра атома ртути)  и ФПК 09-1 (Изучение спектра атома водорода) состоят из осветителя (1) , спектрометра (2) или монохроматора. И оптической скамьи (3). Внешний вид установки ФПК 09-1 показан на рис 1.

Рис 1

Для крепления составных частей на оптической скамье используются рейтера (4).

При использовании в установке вместо спектрометра монохроматора МУМ 1 для его крепления используются 2 рейтера (4). В состоянии поставки МУМ 1 не имеет стоек для его крепления с помощью рейтеров. Чтобы решить эту проблему, в комплект поставки установки ФПК 09 включено 2 стойки, одна из которых снабжена навинчивающимся фланцем с 4-мя отверстиями. В МУМ 1 есть место крепления этого фланца с 4-мя резьбовыми (М5) отверстиями. Вторая стойка имеет резьбу М10. В МУМ 1 имеется отверстие для установки этой стойки. Таким образом установка ФПК09 с монохроматором имеет 3 рейтера

Отправлено 2 комплекта стоек в расчете на возможное использование 2-х монохроматоров.

# Text boxes

1

2

3

4